Положение (регламент)

официальных соревнований по автомобильному дрэг рейсингу

1. Организация соревнований

Организатор не несет ответственности за убытки и ущерб как по отношению к участникам и их имуществу, так и за убытки, причиненные третьим лицам и их имуществу в ходе соревнований. Эта ответственность возлагается на непосредственного виновника.

2. Общие положения
2.1 Соревнования проводятся «Федерацией  Автоспорта Магнитогорска», при содействии Администрации г.Белорецка, "Cartel El Contrabando",оговоренной группы организаторов.
2.2 Соревнования ориентированы на участников (спортсменов) всех уровней квалификации.
2.3 Целями проведения соревнований являются:

- Популяризация автомобильного спорта и привлечение молодежи к техническим видам спорта;

- Развитие спортивных навыков у участников;

- Популяризация здорового и активного образа жизни.

2.4  К участию в соревнованиях допускаются любые юридические и физические лица, а в качестве Водителей – любые физические лица (не моложе 18 лет), имеющие водительское удостоверение установленного образца категории «В» и прошедшие регистрацию и тех комиссию.

2.5  Водитель во время заезда обязан быть пристегнут ремнём безопасности.

3. Трасса

Длина трассы — 402,34 метра (1/4 мили).

Длина зоны торможения — 500 метров.

Ширина трассы — 12 метров на 2 полосы.

Направление движения — от старта к финишу по прямой.

Покрытие – асфальт либо мелкозернистый бетон

4. Дата и место проведение

17.08.2014г  г.Белорецк,Аэропорт.

5. Регистрация

При регистрации (на административной проверке) водитель обязан:

- предъявить водительское удостоверение категории «B»;

- предъявить технический или спортивный паспорт на автомобиль;

- находится в трезвом виде;

- оплатить вступительный взнос.

Соревнование проводится среди Участников, подавших заявку, прошедших техническую комиссию и уплативших стартовый взнос. Заявкой на участие является «Заявочная форма» (Приложение № 1).

Регистрационный взнос равен:
Класс Стандарт 1 – 300 руб.
Класс Стандарт 2 - 300 руб.
Класс Стандарт 3 - 300 руб.
Спорт 1 - 600 руб.
Спорт 2 - 600 руб.
Анлим  – 900 руб.

# 6. Официальные лица

Руководитель гонки - Антон Фролов

Исполнительный директор - Денис Мурсалимов

Председатель коллегии спортивных комиссаров - Семен Вонтот

Технический комиссар — Денис Сайфутдинов, Дмитрий Бордачев

Комиссар по безопасности — Дмитрий Мазов

Главный секретарь - Ирина Морозова

Главный хронометрист — Дмитрий Демкин

Главный судья - Антон Шивцов

Судья - Илья Лапин

Судья - Артем Чиняков

6. Классификация автомобилей участников

6.1 Автомобили участников классифицируются по следующим критериям:

Класс Стандарт 1:

Допускаются легковые автомобили в заводском исполнении с эффективным объемом двигателя до 1799см3 включительно. (для автомобилей, оснащенных системой принудительного наддува  в заводском исполнении, действует коэффициент 1,6.  Для автомобилей с роторно-поршневым двигателем - 1,4).

Разрешается:

- По усмотрению водителя вытаскивать запасное колесо, инструменты,  аптечку, элементы аудиосистем установленные дополнительно;

- Установка фильтра нулевого сопротивления;

- Установка прямоточной выпускной системы.

Запрещается:

- Удаление  или облегчение элементов кузова и салона разработанных заводом изготовителем на данное ТС:

- Снимать элементы салона и обшивки или заменять на более лёгкие;

- Снимать двери, багажник, капот, стёкла или заменять на более лёгкие;

- Снимать фары;

- Снимать ремень с генератора;

- Все элементы автомобиля должны быть крепко прикручены или надёжно закреплены.

Класс Стандарт 2:
Допускаются легковые автомобили в заводском исполнении с эффективным объемом двигателя объёмом от 1800см3 до 2500см3 включительно. (для автомобилей, оснащенных системой принудительного наддува  в заводском исполнении, действует коэффициент 1,6.  Для автомобилей с роторно-поршневым двигателем - 1,4)

Разрешается:

- По усмотрению водителя вытаскивать запасное колесо, инструменты,  аптечку, элементы аудиосистем установленные дополнительно;

- Установка фильтра нулевого сопротивления;

- Установка прямоточной выпускной системы.

Запрещается:

- Удаление  или облегчение элементов кузова и салона разработанных заводом изготовителем на данное ТС:

- Снимать элементы салона и обшивки или заменять на более лёгкие;

- Снимать двери, багажник, капот, стёкла или заменять на более лёгкие;

- Снимать фары;

- Снимать ремень с генератора;

-  Все элементы автомобиля должны быть крепко прикручены или надёжно закреплены.

Класс Стандарт 3:

Допускаются легковые автомобили в заводском исполнении с эффективным объемом двигателя свыше 2500см3.

Разрешается:

- По усмотрению водителя вытаскивать запасное колесо, инструменты,  аптечку, элементы аудиосистем установленные дополнительно;

- Установка фильтра нулевого сопротивления;

- Установка прямоточной выпускной системы.

Запрещается:

- Удаление  или облегчение элементов кузова и салона разработанных заводом изготовителем на данное ТС:

- Снимать элементы салона и обшивки или заменять на более лёгкие;

- Снимать двери, багажник, капот, стёкла или заменять на более лёгкие;

- Снимать фары;

- Снимать ремень с генератора;

-  Все элементы автомобиля должны быть крепко прикручены или надёжно закреплены.

Класс Спорт 1:

Допускаются легковые автомобили, с атмосферным двигателем, объёмом до 2000см3 и имеющие привод на одну ось.

Разрешается:

- Любая доработка систем впуска и выпуска;

- Снятие одной фары головного света при обязательной работе второй;

- Установка распределительных валов,  коленчатых валов, шатунов и поршней с отличными параметрами от заводских (если при этом эффективный объем не выходит за 2000 см3);

- Любая доработка в КПП;

- Установка спортивной резины;

- Установка спойлеров или других видов аэродинамического обвеса;

- По усмотрению водителя вытаскивать запасное колесо, инструменты,  элементы аудиосистем;

- Снятие элементов салона и обшивки или заменены на более лёгкие;

- Замена капота, багажника, дверей и стёкол на более лёгкие.

Класс Спорт 2:

Допускаются автомобили с приводом на одну ось, имеющие двигатель с системой принудительного наддува объёмом до 2000см3.

Разрешается:

- Любая доработка систем впуска и выпуска;

- Снятие одной фары головного света при обязательной работе второй;

- Установка распределительных валов,  коленчатых валов, шатунов и поршней с отличными параметрами от заводских (если при этом эффективный объем не выходит за 1999 см3);

- Любая доработка в КПП;

- Установка спортивной резины;

- Установка спойлеров или других видов аэродинамического обвеса;

- По усмотрению водителя вытаскивать запасное колесо, инструменты,  элементы аудиосистем;

- Снятие элементов салона и обшивки или заменены на более лёгкие;

- Замена капота, багажника, дверей и стёкол на более лёгкие.

Класс Анлим:

Допускаются легковые автомобили  с любым типом привода и двигателя.

6.2 На соревновании в одном классе водитель может участвовать только на одном автомобиле, так же в одном классе на одном автомобиле не могут участвовать разные водители. Команда вправе зарегистрировать в своем составе одного резервного (запасного) пилота. Решение о смене водителя - пилота за рулем любого из автомобилей в ходе соревнований на резервного - в компетенции руководителя команды - участника. Письменная заявка о замене пилота подается руководителю соревнований (или Главному Судье) не менее чем за 10 минут до заезда. Водитель может участвовать на одном автомобиле в разных классах.

6.3. К участию в соревнованиях допускаются автомобили, соответствующие действующим « Техническим требованиям к легковым автомобилям, участвующим в соревнованиях по дрэг – рейсингу ».

6.4. Отнесение автомобиля к классу заявляется самим Участником, однако окончательное решение (как перед стартами, так и по возможным протестам) остаётся за Спортивными комиссарами.

6.5. Кроме идентификации автомобиля предварительная  тех. инспекция включает обязательную проверку состояния шин, ремней безопасности, общее соответствие автомобиля ТТ.

6.6. Порядок размещения обязательной и необязательной рекламы оговаривается Организатором.

6.7 Организаторы оставляют за собой право снять автомобиль Участника с Соревнования в случае, если его технические характеристики изменились по отношению к заявленным или его дальнейшая эксплуатация во время соревнования может быть опасна для имущества или жизни и здоровья самого Участника, зрителей, представителей Организатора или третьих лиц.

7. Общие технические требования к автомобилям

7.1 К гонкам допускаются технически исправные легковые автомобили, не допускается наличие течей тех. жидкостей. 
7.2 Автомобиль должен иметь проушину спереди и сзади для эвакуации транспортного средства.
7.3 Обязательно наличие закрепленного огнетушителя в автомобиле.

7.4 Водительское место должно быть оборудовано исправным ремнем безопасности.

8. Протесты

Все протесты и апелляции подаются Руководителю либо Тех. Комиссару, либо КСК соревнований в письменном виде, не позднее 15 минут после завершения основных заездов класса.

Подача Протеста на действия других Участников оплачивается заявителем в сумме 500 рублей. Подача Протеста на действия Судей гонки и Официальных лиц гонки оплачивается заявителем в размере 1000 рублей. Не принимаются протесты, не сопровождаемые уплатой денежного взноса. Случай изучается Официальными лицами, которые выносят решение, руководствуясь пунктами настоящего Регламента. В случае удовлетворения Протеста сумма заявителю возвращается. В случае не удовлетворения протеста сумма заявителю не возвращается.
По решению Официальных лиц, а также вследствие поданного Протеста, может быть предпринята техническая проверка отдельных автомобилей.
Отказ Участника от технической проверки на соответствие автомобиля заявленному классу, требованиям настоящего Регламента, принимается как признание Участником такого несоответствия и ведёт к исключению.

9. Расписание  соревнований

10:00 – Регистрация, тренировочные и квалификационные заезды;

14:00 – Начало основных заездов;

17:00 – Конец основных заездов;

17:30 – Награждение участников занявших призовые места;

10. Правила проведения соревнований

10.1 По прибытию, согласно расписанию, Участники проходят Административную проверку, медицинский и допинг контроль, получают Заявочную форму, оплачивают заявочный взнос, получают и наклеивают на автомобиль стартовые номера после чего проходят тех. комиссию. После прохождения тех. комиссии Участник обязан сдать Заявочную форму (с отметкой Технического комиссара) секретарю соревнования и ждать в Закрытом парке объявления о начале Тренировочных заездов. После сдачи заявки секретарю соревнования изменить заявленные Водителем классы невозможно. В любой момент гонки автомобили участников могут быть подвергнуты дополнительной технической инспекции. Выезжать из закрытого парка до окончания соревнований запрещено.

Если в один класс подано меньше 4 (четырех) заявок, заезды в таком классе не проводятся. Стартовые взносы возвращаются участникам в полном объеме, либо участник вправе подать заявку на класс выше, оплатив соответствующий данному классу взнос.

10.2  Тренировка.

Участник вправе сделать 2 (Два) тренировочных заезда либо не делать вовсе по своему усмотрению. По окончании Тренировочных заездов участники остаются в Закрытом парке до объявления начала соревнований. Тренировочные заезды можно начинать, только по объявлению организаторов.

10.3 Квалификация.

После прохождения регистрации участник выезжает на контрольные заезды (проезд трассы участниками по одному или по два автомобиля с отсечением времени проезда, каждому участнику предоставляется две попытки). Попытка с лучшим временем идёт в зачёт контрольных заездов.

10.4 Заезды.

По результатам контрольных заездов отбираются 4 или 8 участника, показавших лучшее время прохождения трассы. Участники располагаются по сетке в соответствии с жеребьевкой.

В каждом заезде участвуют два автомобиля. Из двух автомобилей в следующий круг проходит один. Заезды за третье место проводятся до одной победы. Финальные заезды проводятся до двух побед.

Фальстарт – начало движения вперед автомобиля с момента установки его на предписанную стартовую позицию до момента подачи стартовой команды (зеленый сигнал светофора). За первый фальстарт выносится предупреждение. Повторный фальстарт в одном заезде пенализируется поражением в этом заезде.

В основных заездах дорожка между участниками разыгрывается по жребию. В тренировочных заездах участники занимают дорожки в произвольном порядке.

Перед началом соревнования все автомобили находятся в Закрытом парке. Судьи Закрытого парка в соответствии с Регламентом соревнования фиксируют вывод водителем автомобиля в предстартовую зону. После разогрева двигателя и шин судьи линии старта обеспечивают попарную расстановку автомобилей. Выравнивание осуществляется по передним колесам. С максимальным ускорением автомобили движутся прямолинейно к линии финиша. Финиш проводится "с хода". Система хронометража фиксирует порядок пересечения участниками линии финиша. После пересечения линии финиша водители обязаны начать интенсивное торможение без изменения траектории движения до полной остановки.

Побеждает в заезде водитель, первым пересёкший финишную линию. Проигравший участник выбывает из дальнейших заездов.

Разогрев резины перед заездом производиться Участником самостоятельно в предстартовой зоне, до стартовой линии. Посторонняя помощь запрещена. Продолжительность разогрева не более 1 минуты. За первое нарушение выноситься предупреждение. Повторное нарушение - дисквалификация.

Водитель, не обеспечивший подачу автомобиля с заведенным двигателем к месту формирования заезда в установленный срок (5 минуты с момента объявления о формировании заезда), от участия в заезде отстраняется и ему засчитывается поражение. В случае возникновения технической неисправности водитель обязан проинформировать об этом руководителя гонки. При этом руководитель гонки вправе увеличить время формирования заезда на срок не более 15 минут.

Техническое обслуживание автомобиля проводится строго в закрытом парке. В стартовом створе разрешается находиться участникам соревнования на своих автомобилях, вызванные на текущий заезд, организаторам соревнования и фото, видео корреспондентам.

Автомобили стартуют попарно согласно делению на классы и месту в стартовой решетке. Старт "с места", при работающем двигателе. Двигатель автомобиля перед стартом включен. На старте автомобиль участника до момента подачи стартовой команды должен быть неподвижен. Посторонняя помощь запрещена. При движении по трассе категорически запрещается пересекать осевые и боковые ограничительные линии. Во время движения по трассе водитель должен находиться в автомобиле один и быть пристегнут ремнями безопасности. Во время движения по трассе запрещено опускание стекол автомобилей (даже частичное).

11. Результаты проведения соревнований

Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждом классе по результатам этапа Чемпионата получают денежный приз (сформированный из стартовых взносов), а также награждаются обязательными кубками и дипломами. По решению организатора отдельные участники соревнований могут быть дополнительно отмечены специальными призами (поощрениями).

12. Безопасность

12.1 Перед началом соревнования Руководитель соревнований обязан проверить готовность трассы и соответствие ее требованиям безопасности, установить информационный стенд в закрытом парке с опубликованным регламентом. Организатор и Руководитель соревнований имеют право и обязан принять любые меры, вплоть до остановки Соревнования, если появилась угроза жизни и здоровью зрителей или Участников. Участники соревнований обязаны: до соревнований обеспечить соответствие автомобиля техническим требованиям к автомобилям, участвующим в соревнованиях по Дрэг-Рэйсингу и требованиям по безопасности, а также прохождение Административной проверки, Медицинской и Технической комиссии и устранение всех полученных замечаний (если они возникли). На территории и во время непосредственного проведения соревнований:  выдвигаться на старт исключительно по команде Судьи; осуществлять движение к старту, а также возвращаться после финиша в Закрытый Парк исключительно в соответствии со схемой движения, оговоренной  организаторами; двигаться в предстартовой зоне не быстрее 10 км/час, во время возврата от Финиша к Старту не выше 60 км/час.

12.2 Обязанность и ответственность участников.

Согласившись принять участие в соревновании, Участник признаёт положения всех нормативных документов соревнования по Дрэг Рейсингу: Регламент Чемпионата по Дрэг Рейсингу; Приложение к Регламенту; Технические требования к автомобилям, участвующим в соревнованиях по Дрэг Рейсингу и обязуется соблюдать их. Каждый Участник и его персонал обязаны знать настоящий Регламент и чётко выполнять все изложенные в нем требования, безоговорочно выполнять все указания Руководителя соревнований и членов Судейской  Бригады. Невыполнение этого пункта влечёт за собой исключение из соревнований. Заявочный взнос при этом НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. За все действия, осуществляемые в ходе соревнований, каждый Участник и его персонал несут ответственность согласно действующих законодательных актов РФ (ГК РФ, УК РФ и т.д.).

13. Реклама

Организатор вправе установить Обязательную рекламу для всех Участников соревнований. За отказ от Обязательной рекламы стартовый взнос увеличивается на 500 руб. Обязательная реклама, выполнена на самоклеющейся плёнке, схема размещения рекламы выдается Участникам в ходе Административной проверки. Участники обязаны обеспечить надлежащее закрепление рекламы на всём протяжении соревнований.